## Slide 1
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 139 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қостанай қ. 2026 жыл 19 мамыр
Қостанай қаласы бойынша
20 мамырға ауа-райы болжамы
19 мамыр сағ. 20-дан 20 мамыр сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күші 9-14, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 13-15, күндіз 28-30 градус жылы.
Түнде 21 мамырға ауа-райы болжамы
20 мамыр сағ. 20-дан 21 мамыр сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 9-11 градус жылы.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болуы күтілуде.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 өлшенген бөлшектері | 44 | 0.276
РМ-10 өлшенген бөлшектері | 68 | 0.225
Күкірт диоксиді | 8 | 0.017
Көміртегі оксиді | - | -
Азот диоксиді | 25 | 0.126
Азот оксиді | 10 | 0.025
Күкірт сутегі | 0 | 0
2022 жылғы 3 тамыздағы ҚР ДСМ - 70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» РЕШШ қаулысына сәйкес
2026 жыл 19 мамыр
Қостанай қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі

## Slide 2
Қостанай қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Қайырбеков көшесі, 379;
№ 3 бекет – Дощанов көшесі, 43;
№ 2 бекет – Бородин көшесі, №142 үйдің ауданы;
№ 4 бекет – Маяковский көшесі.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Зертхана | Тел.: +7 (7142) 50-34-29 E-mail:lab_kos@meteo.kz
Метео болжам бөлімі | Тел.: +7 (7142) 50-18-17 E-mail; omp_kos@meteo.kz
Қостанай қ., Дощанова 43
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Р. Маркевич/ Б. Искакова
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,07 | төмен
0,08 ≤ Р < 0,14 | көтеріңкі
0,15 ≤ Р < 0,24 | жоғары
Р ≥ 0,25 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді