## Slide 1
Семей қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Семей қаласы №147 БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2026 жыл 27 мамыр
2022 жылғы 02 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауасының гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес ШЖШ
2026 жылғы 27 мамырдағы Семей қ. атмосфералық ауасының
жағдайы
Семей қаласы бойынша ауа-райы болжамы
28 мамырға ауа-райы болжамы
27 мамыр сағ. 20-дан 28 мамыр сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күші 7-12, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 14-16, күндіз 28-30 жылы болады.
Түнде 29 мамырға ауа-райы болжамы
28 мамыр сағ. 20-дан 29 мамыр сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр. Жел оңтүстік-батыстан соғады, күші 7-12, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы 10-12 жылы болады.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.
Ластаушы зат | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШм.б. асу еселігі
Күкірт диоксиді | 296 | 0,591
Көміртек оксиді | 3364 | 0,673
Азот диоксиді | 255 | 1,276
Азот оксиді | 8 | 0,019
Күкіртсутегі | 11 | 1,363

## Slide 2
Семей қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Найманбаев көшесі, 189
№ 2 бекет – Рысқұлов көшесі, 27
№ 3 бекет – Декоративная көшесі, 26
№ 4 бекет – 343 квартал көшесі, 13/2
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Абдрахманова Н.Е. / Акылбаева М.М.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,06 | төмен
0,07 ≤ Р < 0,10 | көтеріңкі
0,11≤ Р < 0,24 | жоғары
Р ≥ 0,25 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 20-86-72 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz