## Slide 1
Талдықорған қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№147 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Талдықорған қ. 2026 жыл 27 мамыр
2022 жылғы 2 тамызындағы №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық тұрғын бөлімдеріндегі, өндірістік мекемелер территорияларындағы атмосфералық ауаның Гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» құжатқа сәйкес.
Талдықорған қаласы бойынша
28 мамырға ауа-райы болжамы
27 мамыр сағ. 20-дан 28 мамыр сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, түнде аздаған жаңбыр, күндіз жаңбыр, найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 5-10, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 13-15, күндіз 24-26 градус жылы.
Түнде 29 мамырға ауа-райы болжамы
28 мамыр сағ. 20-дан 29 мамыр сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр, найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы 10-12 градус жылы.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.
2026 жылғы 27 мамыр Талдықорған қаласы атмосфералық ауасының жай-күйі
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 23 | 0.046
Көміртек оксиді | 1510 | 0.302
Азот диоксиді | 94 | 0.471
Азот оксиді | 19 | 0.048
Күкіртсутегі | 1 | 0.1

## Slide 2
Талдықорған қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет – Гагарин к-сі, 216
№ 2 Бекет-Қонаев к-сі, 32
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Метеоболжам және байланыс бөлімі | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: omp_ala@meteo.kz
Инженер-эколог | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: nazgul.knr@gmail.com
Талдықорған қ., Гагарина к-сі, 216
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Байменова А. А. / Конысбекова Н. Р.
Р | Ластану деңгейін анықтау
Р < 0,08 | төменгі
0,08 ≤ Р < 0,24 | көтеріңкі
0,24 ≤ Р < 0,37 | жоғары
Р ≥ 0,37 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді