## Slide 1
Қызылорда қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№165 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қызылорда қ. 2026 жыл 14 маусым
«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» (2022 ж. 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70)
2026 жылғы 14 маусымдағы Қызылорда қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
Қызылорда қаласы бойынша
15 маусымға ауа райы болжамы
14 маусым сағ. 20-дан 15 маусым сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан соғады, күші 7-12 м/с. Ауаның температурасы түнде 21-23, күндіз 37-39 градус жылы.
Түнде 16 маусымға ауа райы болжамы
15 маусым сағ. 20-дан 16 маусым сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан, күші 7-12 м/с. Ауаның температурасы 23-25 градус жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 6 | 0.04
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 41 | 0.136
Күкірт диоксиді | 65 | 0.13
Көміртегі оксиді | 1231 | 0.246
Азот оксиді | 8 | 0.021
РМ-ТОТ | 340 | 0.679

## Slide 2
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Қызылорда қ., Бөкейхан к-сі 51А
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,21 | төмен
0,21 ≤ Р < 0,28 | көтеріңкі
0,28 ≤ Р < 0,39 | жоғары
Р ≥ 0,39 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді.
Қызылорда қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Төреқұлов көшесі, 76;
№ 2 бекет – Нариманов көшесі, 6 («Кустовая радиостанция»);
№ 3 бекет–Қойсары батыр көшесі,н/з («Аэрологическая станция»).
Кешендік химиялық зертхана бөлімі | Тел.: +7 (7242) 24-70-75 E-mail: lab_kzo@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі Орындаған: | Тел.: +7 (7242) 30-37-14, 23-85-73 E-mail: omp_kzo@meteo.kz Жокелова А.