## Slide 1
Түркістан қ.
Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Түркістан қаласы №134 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2026 жыл 30 маусым
«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі,өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы » (2022жылғы 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70).
2026 жылғы 30 маусымға Түркістан қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Көміртегі оксиді | 2048 | 0,410
Азот диоксиді | 143 | 0,717
Түркістан қаласы бойынша 01 шілдеге ауа-райы болжамы
20 сағ. 30 маусымнан 20 сағ 01 шілдеге дейін
Көшпелі бұлтты, күннің екінші жартысында өткінші жаңбыр, найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 20-22, күндіз 33-35 градус жылы.
Түнде 02 шілдеге ауа-райы болжамы
20 сағ. 01 шілдеден 08 сағ. 02 шілдеге дейін
Көшпелі бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы 20-22 градус жылы.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болады деп күтілуде.
1,2,3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Түркістан қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№1 – Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы
№ 2 – Қала орталығы, Б. Саттарханов даңғылы
№ 3 – А. Сандыбай к., 58В, Бекзат ш.а.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Метеорологиялық болжау бөлімі | Тел.: +7 (5272) 53-41-04 E-mail: omp_uko@meteo.kz
Табиғи ортаның ластану мониторингі зертқанасы | Тел.: +7 (5272) 54-09-75, 54-05-33 E-mail: lmzps_uko@meteo.kz
Шымкент қ., Жылқышиев к-сі, 44
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Дайындаған: Матегова Е./Жарменова Ж.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,17 ≤ Р < 0,29 | көтеріңкі
Р ≥ 0,29 | жоғары
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді