## Slide 1
Павлодар қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 202 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Павлодар қ. 2026 жыл 21 шілде
«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормативі» (02.08.2022 ж. № ҚР ДСМ-70)
2026 жылғы 21 шілде бойынша Павлодар қаласының
атмосфералық ауасының жай-күйі
Ластаушы | Нақты концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектер | - | -
РМ-10 қалқыма бөлшектер | - | -
Күкірт диоксиді | 31 | 0.062
Көміртек оксиді | 2581 | 0.516
Азот диоксиді | 150 | 0.75
Азот оксиді | 77 | 0.191
Күкіртсутегі | 8 | 0.975
Аммиак | - | -
Павлодар қаласы бойынша
22 шілдеге ауа-райы болжамы
21 шілде сағ. 20.00-дан 22 шілде сағ. 20.00-ге дейін
Бұлтты, жаңбыр, найзағай, күндіз қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл. Батыстан жел соғады, күші 9-14, күндіз екпіні 15-20, кей уақытта 23-28 м/с. Ауа температурасы түнде 16-18, күндіз 24-26 градус жылы.
Түнде 23 шілдеге ауа-райы болжамы
22 шілде сағ. 20.00-дан 23 шілде сағ. 08.00-ге дейін
Бұлтты, жаңбыр, найзағай. Батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 16-18 градус жылы.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Павлодар қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет-Московская к-сі, 12/1
№ 2 бекет-Айманов к-сі, 26/1
№ 3 бекет-Ломов к-сі
№ 4 бекет-Каз. Правда к-сі
№ 5 бекет-Естай к-сі, 54
№ 6 бекет-Затон к-сі, 39
№ 7 бекет - Дүйсенов көшесі мен Торайғыров көшесінің қиылысы
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОЖБЖЗ | Тел.: +7 (7182) 30-08-44 E-mail: lab_pvd@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (7182) 32-70-75 E-mail: omp_pvd.@meteo.kz
Павлодар к. Естай кошесi, 54
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Леженина П. / Мусипова И.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,1 | төмен
0,1 ≤ Р < 0,18 | көтеріңкі
0,18 ≤ Р < 0,2 | жоғары
Р ≥ 0,2 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді