## Slide 1
Семей қ.
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Семей қаласы АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2022 жыл 21 қаңтар
28.02.2015 ж. №168 "атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға" сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 21 қаңтар Семей қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөлшектер РМ-10 | 0 | 0
Күкірт диоксиді | 157 | 0,5
Көміртек оксиді | 2211 | 0,5
Азот диоксиді | 244 | 1
Азот оксиді | 262 | 1
Күкіртсутегі | 30 | 4
Семей қаласы бойынша
22 қаңтарға арналған ауа-райы болжамы
2022 ж. 21 қаңтар 21 с. бастап 22 қаңтар 21 с. дейін
Жауын-шашынсыз. Жел шығыс бағыттардан 1-6 м/с. Ауа температурасы түнде 20-22° аяз, күндіз 13-15° аяз болады.
23 қаңтарға
2022 ж. 22 қаңтардың 21 с. бастап 23 қаңтар 09 с. дейін
Жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 0-5 м/с. Ауа температурасы түнде 20-22° аяз болады.
2-дәрежелі ҚМЖ ескертуі
22 қаңтар 2022 жылдың метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі жоғары болады деп күтілуде.

## Slide 2
ҚМЖ КЗІНДЕГІ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Семей қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 2 бекет – Рысқұлов көшесі, 27
№ 4 бекет-343 квартал көшесі, 13/2
№ 1 Бекет-Найманбаев көшесі, 18
№ 3 бекет-аэрологиялық станция көшесі, 1
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Нұр-сұлтан қ., Мәңгілік ел к-сі, 11/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Ертаева С.Ә.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,17 ≤ Р < 0,27 | көтеріңкі
0,27 ≤ Р < 0,33 | жоғары
Р ≥ 0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz
ашық ауада, әсіресе автотрассалардың немесе басқа да ластану көздерінің жанында болу уақытын қысқарту. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден бас тартуы керек;
тұрғын үй-жайларда және жұмыс орындарында ылғалды жинауды жүргізу қажет;
өкпенің, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулардың созылмалы ауруларынан зардап шегетін адамдарда ашық ауада болған кезде өзімен бірге қажетті дәрілік препараттар болуы қажет;
ашық ауада физикалық белсенділікті шектеңіз. Жабық спорт кешендерінде дене шынықтыру және спортпен айналысу;
үйге оралғанда мұрын мен жұлдыруды жуу үсынылады;
қалдықтар мен қоқыстарды жағуға жол бермеу тиіс.