## Slide 1
Қарағанды қ.
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№64 КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Қарағанды қ. 2022 жыл 5 наурыз
Қарағанды қаласы бойынша
6 наурызға арналған ауа-райы болжамы
2022 ж. 5 наурызсағ. 21-ден 2022 жылғы 6 наурыз сағ. 21-ге дейін.
Аздаған жаңбыр болады. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20 м/с, ауа температурасы түнде және күндіз 1-3 градус жылы болады.
7 наурызға 2022 жылғы
2022 ж. 6 наурыз сағ. 21-ден бастап 7 наурыз сағ. 09-ға дейін
Жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, екпіні 18 м/с, ауа температурасы түнде 0-2 градус жылы болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 428 | 3
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 429 | 1
Күкірт диоксиді | 48 | 0,1
Көміртегі оксиді | 1102 | 0,2
Азот диоксиді | 79 | 0,5
Азот оксиді | 14 | 0,05
Күкіртті сутегі | 2 | 0,2
Аммиак | 43 | 0,2
2015ж.28.02 №168 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 5 наурыз Қарағанды қ. атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
2022 жылдың 6, 7 наурызына қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың ыдырауына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмендейді деп күтіледі.

## Slide 2
ҚМЖ КЕЗІНДЕ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Қарағанды қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – аэрологиялық станция ("қалалық" әуежай ауданы);
№ 3 бекет – Ленин көшесі мен Бұқар Жырау 1 даңғылының қиылысы;
№ 4 бекет – Бирюзов көшесі, 22 (Жаңа Майқұдық);
№ 7 бекет – Ермеков көшесі, 116;
№ 5 бекет – Мұқанов көшесі, 57/3;
№ 6 бекет – қалалық әкімдік (ескі әуежай ауданында);
№ 8 бекет – аурухана ауданы (Пришахтинск шағын ауданы).
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Ертаева С.Ә.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,27 | төмен
0,27 ≤ Р < 0,38 | көтеріңкі
0,38 ≤ Р < 0,47 | жоғары
Р ≥ 0,47 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Ауа сапасы халықтың денсаулығына қауіп төндірмейді