## Slide 1
г. Шымкент
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №87 г. Шымкент 28 марта 2022 года
29 марта, ночью 30 марта 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Шымкент
на 28 марта 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 31 | 0,2
Взвешенные частицы РМ-10 | 142 | 0,5
Диоксид серы | 6 | 0,01
Оксид углерода | 1619 | 0,2
Диоксид азота | 16 | 0,1
Оксид азота | 3 | 0,01
Сероводород | 9 | 1
Аммиак | 0 | 0
Прогноз погоды по г. Шымкент
На 29 марта
с 21 ч. 28 марта 2022 г. по 21 ч. 29 марта 2022 г.
Переменная облачность, утром и днем осадки, днем сильные (дождь, снег), гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5 тепла.
На 30 марта
с 21 ч. 29 марта 2021 г. по 09 ч. 30 марта 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 2-4 мороза.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
В городе Шымкент наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 6 постах наблюдения:
№ 1 – пр. Абая, 23
№ 2 – пл. Ордабасы
№ 3 – ул. Алдиярова б/н (АО «Шымкентцемент»)
№ 8 – ул. Сайрамская, 198 (ЗАО «Пивзавод»).
№5 –м/р Самал-3
№6 –м/р Нурсат ул.Назарбекова б/н
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Ертаева С.Ә.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,37 | пониженный
0,37 ≤ Р < 0,46 | повышенный
0,46 ≤ Р < 0,49 | высокий
Р ≥ 0,49 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-75, 79-83-27 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com