## Slide 1
г. Талдыкорган
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №99 г. Талдыкорган 09 апреля 2022 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Талдыкорган
На 9 апреля 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 104 | 0,7
Взвешенные частицы РМ-10 | 104 | 0,3
Диоксид серы | 32 | 0,1
Оксид углерода | 672 | 0,1
Диоксид азота | 52 | 0,3
Оксид азота | 23 | 0,1
Сероводород | 3 | 0,3
Прогноз погоды по г. Талдыкорган
На 10 апреля
с 21 ч. 09 апреля по 21 ч. 10 апреля 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 18-20 тепла.
На 11 апрель
С 21 ч. 10 апреля по 09 ч. 11 апреля 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 1-3 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
10 апреля, ночью 11 апреля 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
Рекомендации отсутствуют
В городе Талдыкорган наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 2 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Гагарина, 216
пост № 2 – ул. Конаева, 32
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Ертаева С.Ә.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,08 | пониженный
0,08 ≤ Р < 0,24 | повышенный
0,24 ≤ Р < 0,37 | высокий
Р ≥ 0,37 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере