## Slide 1
Жезқазған қ.
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 106 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Жезқазған қ. 2022 жыл 16 сәуір
Жезқазған қаласы бойынша
17 сәуірге арналған ауа-райы болжамы
2022 жылғы 16 сәуір сағ. 21-ден 2022 жылғы 17 сәуір сағ. 21-ге дейін.
Жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 7-12 м/с, ауа температурасы түнде 8-10, күндіз 23-25 градус жылы болады.
18 сәуірге 2022 жылғы
2022 ж. 17 сәуір сағ. 21-ден бастап 18 сәуір сағ. 09-ға дейін
Аздаған жаңбыр болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 7-12 м/с, ауа температурасы түнде 10-12 градус жылы болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 91 | 0,305
Күкірт диоксиді | 214 | 0,428
Көміртегі оксиді | 62 | 0,012
Азот диоксиді | 0 | 0,000
Азот оксиді | 0 | 0,000
Күкіртті сутегі | 0 | 0,000
Аммиак | 0 | 0,000
2015ж.28.02 №168 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 16 сәуір Жезқазған қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
2022 жылдың 17, 18 сәуіріне қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың ыдыруына ықпал етеді. Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмендейді деп күтіледі.

## Slide 2
ҚМЖ КЕЗІНДЕ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Жезказган қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет — М. Жалиля көшесі, 4 В
№ 2 бекет — Сарыарқа көшесі, 4 Г
№ 3 бекет — Желтоқсан көшесі, 481
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Ертаева С.Ә.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,34 | төмен
0,34 ≤ Р < 0,48 | көтеріңкі
0,48 ≤ Р < 0,6 | жоғары
Р ≥ 0,6 | өте жоғары
Ұсыныстар жоқ
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді