## Slide 1
Актау қ.
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 142 КҮНДЕЛІКТІ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Ақтау қ. 2022 жыл 22 мамыр
23, 2022 жылдың 24 мамырына қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың ыдырауына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ ас76у еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 11 | 0,067
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 211 | 0,705
Күкірт диоксиді | 15 | 0,030
Көміртегі оксиді | 1048 | 0,210
Азот диоксиді | 34 | 0,172
Азот оксиді | 8 | 0,020
Күкірт сутегі | 5 | 0,663
Аммиак | 16 | 0,082
2015ж.28.02 №168 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 22 мамыр
Ақтау қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
Ақтау қаласы бойынша 23 мамырға арналған ауа-райы болжамы
2022 жылғы 22 мамыр сағ. 20-дан 23 мамыр сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз шаңды дауыл. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауыспалы, күші 9-14, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 12-14, күндіз 19-21 жылы.
24 мамырға
2022 ж. 23 мамыр сағ. 20-дан бастап 2022 ж. 24 мамыр сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр. Жел солтүстік-шығыстан, күші 9-14, порывы 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде 14-16 жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
ҚМЖ КЕЗІНДЕ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Ақтау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 3 бекет – 31 шағын аудан, №3 мектеп аумағында;
№ 4 бекет – 12 шағын аудан №22 мектеп аумағында;
№ 5 бекет – 12 шағын аудан;
№ 6 бекет – 31 шағын аудан, № 10 учаскесі.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Ертаева С.Ә.
«Р» өлшемі | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,22 | төмен
0,22 ≤ Р < 0,29 | көтеріңкі
0,29 ≤ Р < 0,3 | жоғары
Р ≥ 0,3 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Ауа сапасы халықтың денсаулығына қауіп төндірмейді