## Slide 1
г. Темиртау
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №142 г. Темиртау 22 мая 2022 года
23, ночью 24 мая 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Темиртау
На 22 мая 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 34 | 0,213
Взвешенные частицы РМ-10 | 34 | 0,113
Диоксид серы | 0 | 0
Оксид углерода | 411 | 0,082
Диоксид азота | 46 | 0,232
Оксид азота | 11 | 0,027
Сероводород | 1 | 0,113
Аммиак | 5 | 0,024
Прогноз погоды по г. Темиртау
на 23 мая
с 21 ч. 22 мая 2022 г. по 21 ч 23 мая 2022 г.
Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 21-23 тепла.
на 24 мая
с 21 ч 23 мая по 09 ч. 24 мая 2022 г.
Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
В городе Темиртау наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 3 – улица Димитрова, 212 и Степана Рамзина;
пост № 4 – 6-ой микрорайон Амангельды-Темиртауская;
пост № 5 – 3-а микрорайон (район спасительной станции);
пост № 2 – улица Фурманова, 5.
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Ертаева С.Ә.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,23 | пониженный
0,23 ≤ Р < 0,3 | повышенный
0,3 ≤ Р < 0,38 | высокий
Р ≥ 0,38 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Качество воздуха не представляет опасности здоровью населения