## Slide 1
г. Усть-Каменогорск
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №142 г. Усть-Каменогорск 22 мая 2022 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Усть-Каменогорск
на 22 мая 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2.5 | 46 | 0,288
Взвешенные частицы РМ-10 | 64 | 0,213
Диоксид серы | 716 | 1,413
Оксид углерода | 2238 | 0,448
Диоксид азота | 87 | 0,434
Оксид азота | 0 | 0,00
Сероводород | 14 | 1,738
Аммиак | 19 | 0,094
Прогноз погоды по г. Усть-Каменогорск
на 23 мая
с 21 ч. 22 мая 2022 г. по 21 ч. 23 мая 2022 г.
Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем 23-25° тепла.
на 24 мая
с 21 ч. 23 мая по 09 ч. 24 мая 2022 г
Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10° тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
23 мая, ночью 24 мая 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
В городе Усть-Каменогорск наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводится на 7 постах наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха:
пост № 1 – ул. Рабочая, 6
пост № 5 – ул. К. Кайсенова, 30
пост № 7 – ул. Мұхамеджан Тынышпаев, 126
пост № 8 – ул. Егорова, 6
пост № 12 – пр. К. Сатпаева, 12
пост № 2 – ул. Льва Толстого, 18
пост № 3 – пр. Шәкәрім, 79
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Ертаева С.Ә.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,17 | пониженный
0,17 ≤ Р < 0,35 | повышенный
0,35 ≤ Р < 0,46 | высокий
Р ≥ 0,46 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Качество воздуха не представляет опасности здоровью населения