## Slide 1
Риддер қ.
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Риддер қаласы №152 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2022 жыл 01 маусым
28.02.2015 ж. №168 "атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға" сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 01 маусым Риддер қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөлшектер РМ-10 | 11 | 0,04
Күкірт диоксиді | 111 | 0,2
Көміртек оксиді | 899 | 0,2
Азот диоксиді | 6 | 0,03
Азот оксиді | 2 | 0,005
Күкіртсутегі | 6 | 0,8
Риддер қаласы бойынша 02 маусымға
арналған ауа-райы болжамы
2022 ж. 01 маусымның 21 с. бастап 02 маусымның 21 с. дейін
Жаңбыр, найзағай. Жел батыстан, солтүстік-батыстан 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде 5-7°, күндіз 18-20° жылы болады.
03 маусымға
2022 ж. 02 маусымнан 21 с. бастап 03 маусымның 09 с. дейін
Жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде 5-7° жылы болады.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
02 маусым, 2022 жылдың 03 маусымға қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың ыдырауына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.

## Slide 2
ҚМЖ КЗІНДЕГІ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Риддер қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет-Островский көшесі, 13 «Б»
№ 6 бекет-Клинк көшесі, 7
№ 3 бекет-Семей көшесі, 9
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Нұр-сұлтан қ., Мәңгілік ел к-сі, 11/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Ертаева С.Ә.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,14 ≤ Р < 0,19 | көтеріңкі
0,19 ≤ Р < 0,23 | жоғары
Р ≥ 0,23 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-75, 79-83-27 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
Ұсыныстар жоқ