## Slide 1
г. Кызылорда
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №186 г. Кызылорда 05 июля 2022 года
06 июля, ночью 07 июля 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г. №168
Состояние атмосферного воздуха г. Кызылорда
на 05 июля 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 41 | 0,3
Взвешенные частицы РМ-10 | 306 | 1,02
Диоксид серы | 37 | 0,1
Оксид углерода | 508 | 0,1
Диоксид азота | 36 | 0,2
Оксид азота | 48 | 0,1
Прогноз погоды по г. Кызылорда
на 06 июля
с 20 ч. 05 июля по 20 ч. 06 июля 2022 г.
Переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепла.
На 07 июля
с 20 ч. 06 июля по 08 ч. 07 июля 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
Рекомендации отсутствуют.
В городе Кызылорда наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 3 постах наблюдения:
№1 - улица Торекулова, 76;
№2 - улица Нариманова, 6 («Кустовая радиостанция»);
№3 – Улица Койсары батыра, б/н. («Аэрологическая станция»).
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом.
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,21 | пониженный
0,21 ≤ Р < 0,28 | повышенный
0,28 ≤ Р < 0,39 | высокий
Р ≥ 0,39 | очень высокий
Составил (а): С. А. Ертаева
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Директор филиала Г. Амиралиева
Исполнитель: инженер М. Маратов
05.07.2022 г. 11:55 (местное время)
Тел: 8 7242 238573