## Slide 1
г. Риддер
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №187 г. Риддер 06 июля 2022 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Риддер
На 6 июля 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-10 | 10 | 0,03
Диоксид серы | 41 | 0,1
Оксид углерода | 871 | 0,2
Диоксид азота | 5 | 0,02
Оксид азота | 3 | 0,01
Сероводород | 2 | 0,3
Прогноз погоды по г. Риддер
на 07 июля
с 21 ч. 06 июля 2022 г. по 21 ч. 07 июля 2022 г.
Ночью дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 22-24° тепла.
на 08 июля
с 21 ч. 07 июля по 09 ч. 08 июля 2022 г
Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10° тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
07 июля, ночью 08 июля 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
В городе Риддер наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 3 постах наблюдения:
пост № 1 – улица Островского, 13 «Б»
пост № 6 – улица Клинка, 7
пост № 3 – улица Семипалатинская, 9
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Ертаева С.Ә.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,14 | пониженный
0,14 ≤ Р < 0,19 | повышенный
0,19 ≤ Р < 0,23 | высокий
Р ≥ 0,23 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz
Рекомендации отсутствуют