## Slide 1
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №204 г. Тараз 23 июля 2022 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Тараз
на 23 июля 2022 года
24 июля метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
24 июля в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Прогноз погоды по г. Тараз
на 24 июля
с 21 ч. 23 июля по 21 ч. 24 июля 2022 г.
Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 38-40 тепла.
на 25 июля
с 21 ч. 24 июля по 09 ч. 25 июля 2022 г.
Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 тепла.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0 | 0
Взвешенные частицы РМ-10 | 0 | 0
Диоксид серы | 93 | 0,2
Оксид углерода | 1938 | 0,4
Диоксид азота | 17 | 0,1
Оксид азота | 31 | 0,1
Сероводород | 5 | 0,7

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
В городе Тараз наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 5 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Чимкентская, 22
пост № 2 – ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
пост № 3 – угол ул. Абая и Толе би
пост № 4 – ул. Байзак батыра, 162
пост № 6 – ул. Сатпаева и проспект Джамбула
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Нурмахамбет М.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,2 | пониженный
0,2 ≤ Р < 0,28 | повышенный
0,28 ≤ Р < 0,32 | высокий
Р ≥ 0,32 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Качество воздуха не представляет опасности здоровью населения