## Slide 1
Нұр-Сұлтан қ.
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№209 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Нұр-Сұлтан қ. 2022 жыл 31 шілде
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша
2022 жылғы 01 тамызға АУА-РАЙЫ БОЛЖАМЫ
31 шілде 2022 ж. сағ. 21-ден 01 тамыз 2022 ж. сағ. 21-ге дейін
Көшпелі бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр жауады, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауаның температурасы түнде 12-14, күндіз 23-25 градус жылы.
2022 жылғы 02 тамызға
01 тамыз сағ. 21-ден бастап 02 тамыз сағ. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр жауады, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауаның температурасы 13-15 градус жылы.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 213 | 1,3
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 215 | 0,7
Күкірт диоксиді | 1378 | 2,8
Көміртегі оксиді | 523 | 0,1
Азот диоксиді | 556 | 2,8
Азот оксиді | 342 | 0,9
Күкіртті сутегі | 11 | 1,4
Аммиак | 64 | 0,3
2015ж.28.02 №168 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 31 шілде Нұр-Сұлтан қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.

## Slide 2
ҚМЖ КЕЗІНДЕ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Нұр-Сұлтан қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 10 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Жамбыл к-сі, 11;
№ 2 бекет – проспект Республики, 35 (школа № 3);
№ 3 бекет – Телжан Шонанович 47, район лесозавода;
№ 4 бекет – Лепсі көшесі, 38
№ 5 бекет – Тұран даңғылы, 2/1 орталық құтқару станциясы;
№ 6 бекет – Ақжол к-сі, «Астана Тазалық» сарқынды сулар тұндырғышының ауданы;
№ 7 бекет – Түркістан к-сі, 2/1 (РФММ);
№ 8 бекет – Бабатайұлы к-сі, 24 үй, Көктал-1, Сарыарқа ауданы;
№ 9 бекет – А. Байтұрсынов көшесі, 25, Х. Сұлтан мешіті, Алматы ауданы;
№ 10 бекет – қ. Мұңайтпасов к-сі, 13, Алматы ауданы.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Нұрмахамбет М.Б.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,17 ≤ Р < 0,37 | көтеріңкі
0,37 ≤ Р < 0,61 | жоғары
Р ≥ 0,61 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz
Ауа сапасы халықтың денсаулығына қауіп төндірмейді