## Slide 1
Шымкент қ.
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Шымкент қаласы №211 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2022 жыл 31 шілде
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
2022 жылғы 31 шілде Шымкент қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөшектер РМ-2,5 | 9 | 0,1
Қалқыма бөшектер РМ-10 | 45 | 0,2
Күкірт диоксиді | 6 | 0,01
Көміртек оксиді | 1276 | 0,3
Азот диоксиді | 35 | 0,2
Азот оксиді | 4 | 0,01
Күкіртсутегі | 5 | 0,6
Аммиак | 0 | 0
Шымкент қаласы бойынша 01 тамызға арналған ауа-райы болжамы
2022 ж. 21 сағ. 31 шілдеден 21 сағ. 01 тамызға 2022 ж. дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде 18-20, күндіз 32-34 градус жылы болады.
02 тамызға
2022 ж. 21 сағ. 01 тамыздан 09 сағ. 02 тамызға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13 м/с. Ауа температурасы 20-22 градус жылы болады.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
01 маусым, 02 маусымға қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жинақталуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
01 тамызға, 02 тамызға қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың ыдырауына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
ҚМЖ КЗІНДЕГІ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Шымкент қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1-Абай даңғылы, 23
№ 2 – Ордабасы алаңы
№ 3 – Алдияров к-сі н/ж ("Шымкентцемент"АҚ)
№ 8-Сайрам көшесі, 198 ("Пивзавод"жақ).
№ 5-ш / қ Самал-3
№ 6-ш / қ Нұрсат Назарбеков к-сі н/ж
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-75, 79-83-27 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
Нұр-сұлтан қ., Мәңгілік ел к-сі, 11/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Дайындаған: Ертаева С.Ә.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,37 | төмен
0,37 ≤ Р < 0,46 | көтеріңкі
0,46 ≤ Р < 0,49 | жоғары
Р ≥ 0,49 | өте жоғары
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Ауа сапасы халықтың денсаулығына қауіп төндірмейді