## Slide 1
г. Балхаш
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №216 г. Балхаш 4 августа 2022 года
Прогноз погоды по г. Балхаш
на 5 августа
с 21 ч. 4 августа 2022 г. по 21 ч 5 августа 2022 г.
Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 24-26 тепла.
на 6 августа
с 21 ч 5 августа по 09 ч. 6 августа 2022 г.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 тепла.
Сутки 5, ночью 6 августа 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Балхаш
на 4 августа 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0 | 0
Взвешенные частицы РМ-10 | 0 | 0
Диоксид серы | 10 | 0,02
Оксид углерода | 880 | 0,2
Диоксид азота | 16 | 0,1
Оксид азота | 51 | 0,1
Сероводород | 3 | 0,4
Аммиак | 2 | 0,01
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
Рекомендации отсутствуют
В городе Балхаш наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 1 – микрорайон «Сабитовой» (район сш. № 16);
пост № 2 - улица Ленина, южнее дома №10.
пост № 3 – ул. Томпиева, севернее дома №4;
пост № 4 – ул. Сейфуллина (больничный городок, район СЭС);
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Нурмахамбет М.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,15 | пониженный
0,15 ≤ Р < 0,26 | повышенный
0,26 ≤ Р < 0,35 | высокий
Р ≥ 0,35 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере