## Slide 1
г. Актау
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №223 г. Актау 11 август 2022 года
12, ночью 13 августа 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 1 | 0,01
Взвешенные частицы РМ-10 | 201 | 0,7
Диоксид серы | 48 | 0,1
Оксид углерода | 5242 | 1,0
Диоксид азота | 406 | 2,0
Оксид азота | 338 | 0,8
Сероводород | 18 | 2,3
Аммиак | 56 | 0,3
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Актау
на 11 августа 2022 года
Прогноз погоды по г. Актау на 12 августа
с 20 ч. 11 августа по 20 ч. 12 августа 2022 г.
Малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 33-35 тепла.
на 13 августа
с 20 ч. 12 августа 2022 г. по 08 ч. 13 августа 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
Рекомендации отсутствуют
В городе Актау наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 3 – 31 микрорайон, на территории школы №3;
пост № 4 – 12 микрорайон на территории школы №22;
пост № 5 – микрорайон 12;
пост № 6 – микрорайон 31, участок № 10.
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Ертаева С.Ә.
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,22 | пониженная
0,22 ≤ Р < 0,29 | повышенная
0,29 ≤ Р < 0,3 | высокая
Р ≥ 0,3 | очень высокая
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере