## Slide 1
Талдықорған қ.
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 233 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Талдықорған қ. 2022 жыл 21 тамыз
28.02.2015 ж. №168 "атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға" сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 21 тамызда Талдықорған қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 2687 | 5,4
Көміртек оксиді | 2687 | 0,5
Азот диоксиді | 0 | 0
Азот оксиді | 0 | 0
Күкіртсутегі | 0 | 0
Аммиак | 0 | 0
22 тамызға арналған ауа-райы болжамы
2022 жылғы 21 тамыз сағ. 21-ден бастап 22 тамыз сағ. 21-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 3-5, күндіз 23-25 градус жылы.
23 тамыз
2022 жылғы 22 тамыз сағ. 21-ден бастап 23 тамыз сағ. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы 4-6 градус жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
2022 жылдың 22 тамыз, 23 тамыз қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың ыдыруына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.

## Slide 2
ҚМЖ КЗІНДЕГІ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Талдықорған қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет – Гагарин к-сі, 216
№ 2 бекет-Қонаев к-сі, 32
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
Нұр-сұлтан қ., Мәңгілік ел к-сі, 11/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Қабдуалиева М.С.
Р | Определение степени загрязнения
Р < 0,08 | пониженная
0,08 ≤ Р < 0,24 | повышенная
0,24 ≤ Р < 0,37 | высокая
Р ≥ 0,37 | очень высокая
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Ауа сапасы халықтың денсаулығына қауіп төндірмейді