## Slide 1
Ақтөбе қ.
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№280 КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Ақтөбе қ. 2022 жыл 07 қазан
Ақтөбе қаласы бойынша
08 қазанға арналған ауа-райы болжамы
2022 жылғы 07 қазан сағ. 20-дан 08 қазан сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, аздаған жаңбыр жауады. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде 4-6, күндіз 14-16 градус жылы болады.
09 қазанға
2022 ж. 08 қазан сағ. 20-дан бастап 09 қазан сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз, тұман түседі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 1-6 м/с. Ауа температурасы 1-3 градус жылы болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 2 | 0,01
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 2 | 0,01
Күкірт диоксиді | 28 | 0,1
Көміртегі оксиді | 865 | 0,2
Азот диоксиді | 340 | 1,7
Азот оксиді | 146 | 0,4
Күкіртті сутегі | 12 | 1,4
2015ж.28.02 №168 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 07 қазанға Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
2022 жылғы 08 қазан метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың ыдырауына ықпал етеді. 2022 жылғы 09 қазанда түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
ҚМЖ КЕЗІНДЕ ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
Ақтөбе қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Авиагородок к-сі, 14 әуежай ауданы;
№ 2 бекет – Рысқұлов к-сі, 4 Шанхай ауданы;
№ 3 бекет – Есет батыр к-сі, 109;
№ 4 бекет – Белинский көшесі, 5 тұрғын қалашық ауданы;
№ 5 бекет – Ломоносов к-сі, 7 темір жол вокзалы ауданы;
№ 6 бекет – ул. Жанкожа батыра, 89 район Курмыш.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Қабдуалиева М.С.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,1 | төмен
0,1 ≤ Р < 0,17 | көтеріңкі
0,17 ≤ Р < 0,23 | жоғары
Р ≥ 0,23 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-75, 79-83-27 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
Ұсыныстар жоқ