## Slide 1
Алматы қ.
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 309 КҮНДЕЛІКТІ
АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ
БЮЛЛЕТЕНІ
Алматы қ.
2022 жыл 05 қараша
Алматы қаласы бойынша
06 қарашаға арналған ауа-райы болжамы
05 қараша сағ. 21-ден 06 қараша сағ. 21-ге дейін.
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 4-6, күндіз 10-12 градус жылы.
түнде 07 қараша
06 қараша сағ. 21-ден 07 қараша сағ. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 2-7 м/с. Ауа температурасы 4-6 градус жылы.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 178 | 1,1
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 184 | 0,6
Күкірт диоксиді | 83 | 0,2
Көміртегі оксиді | 5521 | 1,1
Азот диоксиді | 210 | 1,1
Азот оксиді | 564 | 1,4
2015ж.28.02 №168 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 05 қараша Алматы қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
2022 жылдың 06 қараша тәулік бойы, 07 қараша түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейінің төмен болуы күтілуде.

## Slide 2
Алматы қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 16 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Қазақ ұлттық университеті айм.Әл-Фараби Атындағы Қазұу;
№ 2 бекет – Боралдай Автошаруашылығы, Аэродромная көшесі;
№ 3 бекет – «Алматы арена» мұз айдыны;
№ 4 бекет – 70 разъезд, №32 жалпы білім беретін мектеп;
№ 5 бекет – «Халық арена» Мұз аренасы, «Думан» шағын ауданы;
№ 27 бекет – Әйгерім 2 шағын ауданы, В. Бенберин көшесі, 63;
№ 28 бекет – аэрологиялық станция (әуежай ауданы)
Ахметов к-сі, 50;
№ 29 бекет – Түрксіб ауданының АІІБ, Р. Зорге көшесі, 14;
№ 30 бекет – «Шаңырақ» шағынауданы, №26 мектеп, Жанқожа батыр көшесі, 202;
№ 31 бекет – Әл-Фараби даңғылы, Науаи көшесінің қиылысы, Орбита ш. а. («Зеленстрой» АҚ дендропарк аумағы)
№ 1 бекет – Амангелді көшесі мен Сәтпаев көшесінің қиылысы;(ауа сынамасын тәулігіне 3 рет алу - 07, 13 және 19)
№ 12 бекет – Райымбек даңғылы мен Наурызбай батыр көшесінің қиылысы;
№ 16 бекет – Айнабұлақ-3 ш.а.;
№ 25 бекет – Ақсай-3 шағынауданы, Маречек көшесі, Б. Момышұлы көшесінің қиылысы;
№ 26 бекет – Тастақ-1 ш. а., Төле би к-сі, 249, «№8 қалалық балалар емханасы» ММ
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Астана қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Қабдуалиева М.С.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,26 | төмен
0,26 ≤ Р < 0,37 | көтеріңкі
0,37 ≤ Р < 0,45 | жоғары
Р ≥ 0,45 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ӘР ТҮРЛІ ДӘРЕЖЕЛІ НМУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР БЕРГЕН КЕЗДЕ КЕЛЕСІ ШАРАЛАРДЫ ҰСТАНУ ҰСЫНЫЛАДЫ -ашық ауада, әсіресе автотрассалардың немесе басқа да ластану көздерінің жанында болу уақытын қысқарту. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден бас тартуы керек; - өкпенің, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулардың созылмалы ауруларынан зардап шегетін адамдарда ашық ауада болған кезде өзімен бірге қажетті дәрілік препараттар болуы қажет; - ашық ауада физикалық белсенділікті шектеңіз. Жабық спорт кешендерінде дене шынықтыру және спортпен айналысу.