## Slide 1
г. Алматы
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
№ 316
г. Алматы
12 ноября 2022 года
Прогноз погоды по г. Алматы
на 13 ноября
с 21 ч. 12 ноября до 21 ч. 13 ноября
Переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.
на ночь 14 ноября
с 21 ч. 13 ноября до 09 ч. 14 ноября
Переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха 0-2 мороза.
Сутки 13 ноября, ночью 14 ноября 2022 г. метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Алматы
на 12 ноября 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 231 | 1,4
Взвешенные частицы РМ-10 | 238 | 0,8
Диоксид серы | 84 | 0,2
Оксид углерода | 4717 | 0,9
Диоксид азота | 326 | 1,6
Оксид азота | 550 | 1,4
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

## Slide 2
В городе Алматы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 16 постах наблюдения:
№ 1 – терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби
№ 2 –Бурундайское автохозяйство, улица Аэродромная
№ 3 – ледовая арена «Алматы арена»
№ 4 – 70 разъезда, общеобразовательная школа №32
№ 5 – ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан»
№ 6 – терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер»
№ 27 – метеостанция Медео, ул. Горная, 548
№ 28 – аэрологическая станция (район Аэропорта)
ул. Ахметова, 50
№ 29 – РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
№ 30 – м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
№ 31 – пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»)
№1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева;
(отбор проб воздуха 3 раза в сутки - 07, 13 и 19)
№12 - пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра;
№16 - м-н Айнабулак-3;
№25 - м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы;
№26 - м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ГУ «городская детская поликлиника №8».
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Астана, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Қабдуалиева М.С.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,26 | пониженный
0,26 ≤ Р < 0,37 | повышенный
0,37 ≤ Р < 0,45 | высокий
Р ≥ 0,45 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О
НМУ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ МЕР
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты; - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.