## Slide 1
г. Кокшетау
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА № 317 г. Кокшетау 13 ноября 2022 года
Прогноз погоды по г. Кокшетау
на 14 ноября
с 21 ч. 13 ноября по 10 ч. 14 ноября 2022 г.
Облачно, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла.
на 15 ноября
с 21 ч. 14 ноября по 09 ч. 15 ноября 2022 г.
Облачно, временами осадки (преимущественно снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Кокшетау
на 13 ноября 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 3 | 0,02
Взвешенные частицы РМ-10 | 4 | 0,01
Диоксид серы | 0 | 0
Оксид углерода | 297 | 0,1
Диоксид азота | 70 | 0,3
Оксид азота | 28 | 0,1

## Slide 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НМУ
Рекомендации отсутствуют
В городе Кокшетау наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 2 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Вернадского, 46 Б
пост № 2 – мкр. Васильковский, 17 (тер-рия СШГ №17)
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Астана, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Қабдуалиева М.С.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,09 | пониженный
0,09 ≤ Р < 0,17 | повышенный
0,17 ≤ Р < 0,25 | высокий
Р ≥ 0,25 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере