## Slide 1
г. Семей
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №337 г. Семей 03 декабря 2022 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Семей
на 03 декабря 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 140 | 0,9
Взвешенные частицы РМ-10 | 149 | 0,5
Диоксид серы | 21 | 0,04
Оксид углерода | 4273 | 0,9
Диоксид азота | 117 | 0,6
Оксид азота | 79 | 0,2
Сероводород | 2 | 0,3
Прогноз погоды по г. Семей
на 04 декабря
с 21 ч. 03 декабря 2022 г. по 21 ч. 04 декабря 2022 г.
Днем небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 24-26°, днем 13-15° мороза.
на 05 декабря
с 21 ч. 04 декабря по 09 ч. 05 декабря 2022 г
Без осадков. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 22-24° мороза.
04 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. По городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение НМУ 2 степени.

## Slide 2
В городе Семей наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 2 – улица Рыскулова, 27
пост № 4 – улица 343 квартал, 13/2
пост № 1 – улица Найманбаева, 18
пост № 3 – улица Аэрологическая станция, 1
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz
г. Астана, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Қабдуалиева М.С.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,17 | пониженный
0,17 ≤ Р < 0,27 | повышенный
0,27 ≤ Р < 0,33 | высокий
Р ≥ 0,33 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере