## Slide 1
Астана қ.
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№337 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Астана қ. 2022 жыл 03 желтоқсан
Астана қаласы бойынша
2022 жылғы 04 желтоқсанға ауа-райы болжамы
03 желтоқсан 2022 ж. сағ. 21-ден 04 желтоқсан 2022 ж. сағ. 21-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашаынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 3-8 м/с. Ауаның температурасы түнде 23-25, күндіз 19-21 градус аяз болады.
2022 жылғы 05 желтоқсанға
04 желтоқсан сағ. 21-ден 05 желтоқсан сағ. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 5-10 м/с. Ауаның температурасы 28-30 градус аяз болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 137 | 0,9
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 138 | 0,5
Күкірт диоксиді | 27 | 0,1
Көміртегі оксиді | 804 | 0,2
Азот диоксиді | 44 | 0,2
Азот оксиді | 43 | 0,1
Күкіртті сутегі | 8 | 1,0
Аммиак | 1 | 0,004
2015ж.28.02 №168 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 03 желтоқсанға Астана қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болады деп күтілуде.

## Slide 2
Астана қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 10 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Жамбыл к-сі, 11;
№ 2 бекет – проспект Республики, 35 (школа № 3);
№ 3 бекет – Телжан Шонанович 47, район лесозавода;
№ 4 бекет – Лепсі көшесі, 38
№ 5 бекет – Тұран даңғылы, 2/1 орталық құтқару станциясы;
№ 6 бекет – Ақжол к-сі, «Астана Тазалық» сарқынды сулар тұндырғышының ауданы;
№ 7 бекет – Түркістан к-сі, 2/1 (РФММ);
№ 8 бекет – Бабатайұлы к-сі, 24 үй, Көктал-1, Сарыарқа ауданы;
№ 9 бекет – А. Байтұрсынов көшесі, 25, Х. Сұлтан мешіті, Алматы ауданы;
№ 10 бекет – қ. Мұңайтпасов к-сі, 13, Алматы ауданы.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Астана қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Қабдуалиева М.С.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
<=0,09 | төмен
0,1-0,18 | көтеріңкі
0,19-0,28 | жоғары
>=0,29 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz