## Slide 1
Семей қ.
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Семей қаласы №343АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2022 жыл 09 желтоқсан
28.02.2015 ж. №168 "атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға" сәйкес ШЖШ
2022 жылғы 9 желтоқсанда Семей қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөлшектер РМ-2,5 | 197 | 1,2
Қалқыма бөлшектер РМ-10 | 207 | 0,7
Күкірт диоксиді | 387 | 0,8
Көміртек оксиді | 3324 | 0,7
Азот диоксиді | 133 | 0,7
Азот оксиді | 75 | 0,2
Күкіртсутегі | 4 | 0,5
Семей қаласы бойынша 10 желтоқсанға
арналған ауа-райы болжамы
2022 ж. 09 желтоқсанның 21 с. бастап 10 желтоқсанның 21 с. дейін
Жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 26-28°, күндіз 16-18° аяз.
11 желтоқсанға
2022 ж. 10 желтоқсанның 21 с. бастап 11 желтоқсанның 09 с. дейін
Қар. Жел оңтүстік-батыстан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 20-22° аяз болады.
10 желтоқсанда 2022 жылы метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді. Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі жоғары болады деп күтілуде.
2-дәрежелі ҚМЖ ескертуі жарияланады.

## Slide 2
Семей қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 2 бекет – Рысқұлов көшесі, 27
№ 4 бекет-343 квартал көшесі, 13/2
№ 1 Бекет-Найманбаев көшесі, 18
№ 3 бекет-аэрологиялық станция көшесі, 1
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Астана қ., Мәңгілік ел к-сі, 11/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Нұрмахамбет М.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,17 ≤ Р < 0,27 | көтеріңкі
0,27 ≤ Р < 0,33 | жоғары
Р ≥ 0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz