## Slide 1
г. Балхаш
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №356 г. Балхаш 22 декабря 2022 года
Прогноз погоды по г. Балхаш
на 23 декабря
с 21 ч. 22 декабря 2022 г. по 21 ч. 23 декабря 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 13-15 мороза.
на 24 декабря
с 21 ч. 23 декабря по 09 ч. 24 декабря 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 17-19 мороза.
Сутки 23 декабря, ночью 24 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно Правил «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, промышленных организаций» от 02.08.2022г № ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Балхаш
на 22 декабря 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0 | 0,000
Взвешенные частицы РМ-10 | 0 | 0,000
Диоксид серы | 613 | 1,227
Оксид углерода | 706 | 0,141
Диоксид азота | 88 | 0,438
Оксид азота | 14 | 0,035
Сероводород | 7 | 0,850
Аммиак | 2 | 0,012
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Балхаш наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 1 – микрорайон «Сабитовой» (район сш. № 16);
пост № 2 - улица Ленина, южнее дома №10.
пост № 3 – ул. Томпиева, севернее дома №4;
пост № 4 – ул. Сейфуллина (больничный городок, район СЭС);
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометцентр | Тел.: +7 (7212) 56-55-39 E-mail: omp_krg@meteo.kz
г. Караганда, ул. Терешковой, 15
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Михайлова Е. В. / Кириллова И. Н.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,15 | пониженный
0,15 ≤ Р < 0,26 | повышенный
0,26 ≤ Р < 0,35 | высокий
Р ≥ 0,35 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере