## Slide 1
г. Талдыкорган
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №357 г. Талдыкорган 23 декабря 2022 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Талдыкорган
На 23 декабря 2022 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 537 | 3,4
Взвешенные частицы РМ-10 | 538 | 1,8
Диоксид серы | 41 | 0,1
Оксид углерода | 8204 | 1,6
Диоксид азота | 333 | 1,7
Оксид азота | 601 | 1,5
Сероводород | 4 | 0,5
Аммиак | 1 | 0,007
Прогноз погоды по г. Талдыкорган
На 24 декабря
с 21 ч. 23 декабря по 21 ч. 24 декабря 2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 9-11 мороза. На 25 декабря
С 21 ч. 24 декабря по 09 ч. 25 декабря2022 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 20-22 мороза.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
24 декабря, ночью 25 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

## Slide 2
В городе Талдыкорган наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 2 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Гагарина, 216
пост № 2 – ул. Конаева, 32
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Отдел метеопрогнозов и связи | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: omp_ala@meteo.kz
Инженер-эколог | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: nazgul.knr@gmail.com
г. Талдыкорган, ул. Гагарина 216
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Балгазынов К.А./Конысбекова Н.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,08 | пониженный
0,08 ≤ Р < 0,24 | повышенный
0,24 ≤ Р < 0,37 | высокий
Р ≥ 0,37 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере