## Slide 1
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 77 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қостанай қ. 2023 жыл 18 наурыз
Қостанай қаласы бойынша
2022 жылғы 19 наурыз
18 наурыз 2023 ж. сағ. 21-ден 19 наурыз 2023 ж. сағ. 21 дейін
Көшпелі-бұлтты, кешке жауын-шашын (кар, жаңбыр). Солтүстік-шығыстан соғатын жел, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 8-10 аяз, күндіз 5-7 градус аяз.
2023 жылғы 20 наурыз
19 наурыз сағ. 21-ден бастап 20 наурыз сағ. 09-ға дейін
Аздаған бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 8-10 аяз.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 өлшенген бөлшектері | 0 | 0,001
РМ-10 өлшенген бөлшектері | 0 | 0
Күкірт диоксиді | 15 | 0,031
Көміртегі оксиді | 362 | 0,072
Азот диоксиді | 203 | 1,014
Азот оксиді | 167 | 0,417
Күкірт сутегі | 1 | 0,175
2022 жылғы 3 тамыздағы ҚР ДСМ - 70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» РЕШШ қаулысына сәйкес
2023 жылғы 18 наурыз
Қостанай қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
19 наурыз, түнде 20 наурыз метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сеілу ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.

## Slide 2
Қостанай қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Қайырбеков көшесі, 379;
№ 3 бекет – Дощанов көшесі, 43;
№ 2 бекет – Бородин көшесі, №142 үйдің ауданы;
№ 4 бекет – Маяковский көшесі.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail:press@meteo.kz
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі | Тел.: +7 (7142) 50-18-17 E-mail; omp_kos@meteo.kz
Қостанай қ., Дощанова 43
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: А. Нуржанова/ Б. Искакова
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,07 | төмен
0,08 ≤ Р < 0,14 | көтеріңкі
0,15 ≤ Р < 0,24 | жоғары
Р ≥ 0,25 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді