## Slide 1
Актау қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№52 КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Ақтау қ. 2024 жыл 21 ақпан
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейіліуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 1 | 0.008
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 201 | 0.671
Күкірт диоксиді | 9 | 0.017
Көміртегі оксиді | 1681 | 0.336
Күкірт сутегі | 6 | 0,763
2022ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормасы» сәйкес ШЖШ
2024 жылғы 21 ақпан
Ақтау қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
Ақтау қаласы бойынша 2024 жыл 22 ақпанға арналған ауа-райы болжамы
2024 жылғы 21 ақпан сағ. 20-дан бастап 2024 ж. 22 ақпан
сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде 4-6 аяз, күндіз 1-3 жылы.
23 ақпан
2024 ж. 22 ақпан сағ. 20-дан бастап 2024 ж. 23 ақпан
сағ. 08-ге дейін
Ашық, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде 1-3 аяз.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Ақтау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 3 бекет – 1 шағын аудан, №3 мектеп аумағында;
№ 4 бекет – 22 шағын аудан №22 мектеп аумағында;
№ 5 бекет – 12 шағын аудан;
№ 6 бекет – 32 А шағын аудан
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
«Ақтау теңіз порты» АЭА ЭБСЗ | Тел.: +7 (7292) 44-53-81 E-mail: ilep_mng@meteo.kz
Ауа райын болжау бөлімі | Тел.: +7 (7292) 33-09-62 E-mail: omp_mng@meteo.kz
Ақтау қ., 1 шағын аудан, 1 ғимарат
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Рыскельдиева Н.А./Бекмурзаева Б.К.
«Р» өлшемі | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,22 | төмен
0,22 ≤ Р < 0,29 | көтеріңкі
0,29 ≤ Р < 0,3 | жоғары
Р ≥ 0,3 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді