## Slide 1
Павлодар қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 56 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ 2024 жыл 25 ақпан
«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормативі» (02.08.2022 ж. № ҚР ДСМ-70)
2024 жылғы 25 ақпан бойынша Павлодар қ.
атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөшектер | - | -
РМ-10 қалқыма бөшектер | - | -
Күкірт диоксиді | 62 | 0.123
Көміртек оксиді | 1342 | 0.268
Азот диоксиді | 10 | 0.051
Азот оксиді | 12 | 0.03
Күкіртсутегі | 16 | 2.05
Аммиак | 17 | 0.083
Павлодар қаласы бойынша 26 ақпанға 2024 ж.
25 ақпан с. 21-ден 26 ақпан с. 21-ға дейін
Бұлтты, қар, жаяу бұрқасын. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 11-13, күндіз 4-6 аяз.
27 ақпанға 2024 ж.
26 ақпан с. 21-ден 27 ақпан с. 09-ға дейін
Бұлтты, қар. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы 15-17 аяз.
26 ақпанда, түнде 27 ақпанда метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.

## Slide 2
Павлодар қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет-Московская к-сі, 12/1
№ 2 бекет-Айманов к-сі, 26/1
№ 3 бекет-Ломов к-сі
№ 4 бекет-Каз. Правда к-сі
№ 5 бекет-Естай к-сі, 54
№ 6 бекет-Затон к-сі, 39
№ 7 бекет - Дүйсенов көшесі мен Торайғыров көшесінің қиылысы
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОЖБЖЗ | Тел.: +7 (7182) 30-08-44 E-mail: lab_pvd@meteo.kz
Метео болжау бөлімі | Тел.: +7 (7182) 32-70-75 E-mail: omp_pvd.@meteo.kz
Павлодар к. Естай кошесi, 54
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Головченко Е. / Левина А.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,1 | төмен
0,1 ≤ Р < 0,18 | көтеріңкі
0,18 ≤ Р < 0,2 | жоғары
Р ≥ 0,2 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді