## Slide 1
г. Павлодар
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА № 81 г. Павлодар 21 марта 2024 года
«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (№ КР ДСМ-70 от 02 августа 2022 года
Состояние атмосферного воздуха г. Павлодар
на 21 марта 2024 г.
Прогноз погоды по г. Павлодар на 22 марта 2024 г.
с 20 ч. 21 марта до 20 ч. на 22 марта 2024 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 мороза, днем 0-2 тепла.
на 23 марта 2024 г.
с 20 ч. 22 марта до 08 ч. 23 марта 2024 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 7-9 мороза.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные вещества РМ-2,5 | - | -
Взвешенные вещества РМ-10 | - | -
Диоксид серы | 379 | 0.758
Оксид углерода | 1526 | 0.305
Диоксид азота | 3 | 0.015
Оксид азота | 5 | 0.012
Сероводород | 17 | 2.175
Аммиак | 21 | 0.107
22 марта, ночью 23 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение НМУ 1, 2, 3 степени отсутствует.

## Slide 2
В городе Павлодар наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 7 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Московская, 12/1
пост № 2 – ул. Айманова, 26/1
пост № 3 – ул. Ломова
пост № 4 – ул. Каз. Правды
пост № 5 – ул. Естая, 54
пост № 6 – ул. Затон, 39
пост № 7 – пересечение ул. Дюсенова - ул. Торайгырова
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
ЛНСОС | Тел.: +7 (7182) 30-08-44 E-mail: lab_pvd@meteo.kz
Отдел метео прогнозов | Тел.: +7 (7182) 32-70-75 E-mail: omp_pvd.@meteo.kz
г. Павлодар, ул. Естая, 54
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Бактыбай М./ Левина А.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,1 | пониженный
0,1 ≤ Р < 0,18 | повышенный
0,18 ≤ Р < 0,2 | высокий
Р ≥ 0,2 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере