## Slide 1
Теміртау қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№95 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Теміртау қ. 2024 жыл 04 апреля
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2024 жылғы 04 апреля Теміртау қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Теміртау қаласы бойынша
2024 ж. 05 сәуірге арналған ауа-райы болжамы
2024 ж. 04 сәуір сағ. 20-дан бастап 05 сәуір сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 2-4 градус аяз, днем 13-15 жылы.
06 сәуірге 2024 жылғы
2024 ж. 05 сәуір сағ. 20-дан бастап 06 сәуір сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты. Жауын-шышынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 1-3 градус жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі деп күтіледі.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөшектер РМ-2,5 | 87 | 0,5
Қалқыма бөшектер РМ-10 | 87 | 0,3
Күкірт диоксиді | 43 | 0,09
Көміртек оксиді | 1273 | 0,3
Диоксид азота | 9 | 0,05
Азот диоксиді | 9 | 0,02
Күкіртсутегі | 4 | 0,4
Аммиак | 5 | 0,02

## Slide 2
Теміртау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 3 бекет – Колхозная көшесі, 23;
№ 4 бекет – 6 шағын ауданы («Опан» шоқысы, ішетін су резервуарының аумағы);
№ 5 бекет – 3 «А» шағын ауданы (құтқару станциясының ауданы);
№ 2 бекет – Фурманов көшесі, 5.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7212) 56-55-39 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Терешкова, 15
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Рахметова Ж.А./Огай А.Э.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,23 | төмен
0,23 ≤ Р < 0,3 | көтеріңкі
0,3 ≤ Р < 0,38 | жоғары
Р ≥ 0,38 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді