## Slide 1
г. Шымкент
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №121 г. Шымкент 30 апреля 2024 года
«Об утверждении Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах , на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022года №КР ДСМ-70)
Состояние атмосферного воздуха г. Шымкент
на 30 апреля 2024 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Диоксид серы | 51 | 0,10
Диоксид азота | 11 | 0,05
Оксид азота | 4 | 0,01
Сероводород | 6 | 0,76
Аммиак | 9 | 0,04
Прогноз погоды по г. Шымкент
На 01 мая
с 20 ч. 30 апреля 2024 г. по 20 ч. 01 мая 2024 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла
На 02мая
с 20 ч. 01 мая 2024 г. по 08 ч. 02 мая 2024 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 11-13 тепла.
01 мая, ночью 02 мая 2024 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Шымкент наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 6 постах наблюдения:
№ 1 – пр. Абая, 23
№ 2 – пл. Ордабасы
№ 3 – ул. Алдиярова б/н (АО «Шымкентцемент»)
№ 8 – ул. Сайрамская, 198 (ЗАО «Пивзавод»).
№5 –м/р Самал-3
№6 –м/р Нурсат ул.Назарбекова б/н
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Шымкент, ул. Жылкышиева,44
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Матегова Е./ Айтмырзаева Д.Р.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,14 | пониженный
0,14≤ Р < 0,25 | повышенный
0,25≤ Р < 0,31 | высокий
Р ≥ 0,31 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Отдел метеорологических прогнозов | Тел.: +7 (5272) 53-41-04 E-mail: omp_uko@meteo.kz
Лаборатория мониторинга загрязнения природной среды | Тел.: +7 (5272) 54-09-75, 54-05-33 E-mail: lmzps_uko@meteo.kz