## Slide 1
Қарағанды қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№137 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қарағанды қ. 2024 жыл 16 мамыр
Қарағанды қаласы бойынша
2024 ж. 17 мамырға арналған ауа-райы болжамы
2024 ж. 16 мамыр сағ. 20-дан бастап 17 мамыр сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 5-7, күндіз 20-22 градус жылы.
18 мамырға 2024 жылғы
2024 ж. 17 мамыр сағ. 20-дан бастап 18 мамыр сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр, найзағай. Оңтүстік- шығыстан соққан жел оңтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, 15-20, екпіні 23 м/с. Ауа температурасы түнде 11-13 градус жылы.
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2024 жылғы 16 мамыр Қарағанды қ. атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен деп күтіледі.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 212 | 1.327
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 213 | 0.71
Күкірт диоксиді | 6 | 0.013
Көміртегі оксиді | 377 | 0.075
Азот диоксиді | 32 | 0.162
Азот оксиді | 23 | 0.056
Күкіртті сутегі | 5 | 0.6
Аммиак | 13 | 0.065

## Slide 2
Қарағанды қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Стартовый, 61/7 бұрылысы, аэрологиялық станция, Қарағанды МС аумағы (ескі аэропорт аумағы);
№ 3 бекет – Абай көшесі, 1 мен Бұқар Жырау даңғылы бұрышы;
№ 4 бекет – Бирюзов көшесі, 22 (Жаңа Майқұдық);
№ 7 бекет – Ермеков көшесі, 116;
№ 5 бекет – Мұқанов көшесі, 57/3;
№ 6 бекет – Архитектурная көшесі, 15/1 уч.;
№ 8 бекет – Ардақ көшесі (Пришахтинск).
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7212) 56-55-39 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Терешкова, 15
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған:Рахметова Ж.А./Төкен Т.Б.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,27 | төмен
0,27 ≤ Р < 0,38 | көтеріңкі
0,38 ≤ Р < 0,47 | жоғары
Р ≥ 0,47 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді