## Slide 1
Семей қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Семей қаласы №156 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2024 жыл 04 маусым
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2024 жылғы 04 маусым Семей қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Семей қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2024 жылғы 05 маусымға
04 маусым сағ. 20-дан 05 маусым сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде 8-10°, күндіз 25-27° жылы болады.
2024 жылғы 06 маусымға
05 маусым сағ. 20-дан 06 маусым сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы 10-12° жылы болады.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 204 | 0,407
Көміртек оксиді | 3792 | 0,758
Азот диоксиді | 188 | 0,940
Азот оксиді | 107 | 0,268
Күкіртсутегі | 5 | 0,625

## Slide 2
Семей қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 2 бекет – Рысқұлов көшесі, 27
№ 4 бекет-343 квартал көшесі, 13/2
№ 1 Бекет-Найманбаев көшесі, 18
№ 3 бекет-Декоративная көшесі, 26
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Жиембаева Д.А. / Кашканова Г.М.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,18 ≤ Р < 0,26 | көтеріңкі
0,27 ≤ Р < 0,32 | жоғары
Р ≥ 0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 76-66-98, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz