## Slide 1
г. Кокшетау
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА № 360 г. Кокшетау 25 декабря 2024 года
Прогноз погоды по г. Кокшетау
на 26 декабря 2024 г.
с 20 ч. 25 декабря до 20 ч. 26 декабря
Переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 5-7 мороза.
на 27 декабря 2024 г.
с 20 ч. 26 декабря до 08 ч. 27 декабря
Переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 8-10 мороза.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» РК ДСМ от 02.08.2022г №70
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Состояние атмосферного воздуха г. Кокшетау
на 25 декабря 2024 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 57 | 0.358
Взвешенные частицы РМ-10 | 80 | 0.267
Диоксид серы | 96 | 0.192
Оксид углерода | 589 | 0.118
Диоксид азота | 0 | 0.001
Оксид азота | 1 | 0.002

## Slide 2
В городе Кокшетау наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 2 постах наблюдения:
пост № 1 – мкр. Васильковский, 17 (территория СШГ №17)
пост № 2 – ул. Вернадского, 46 Б (территория СШ №12)
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Группа экологического мониторинга | Тел.: +7 (7162) 72-17-25, E-mail: lab_akm@meteo.kz
Группа метеопрогнозов | Тел.: +7 (7162) 72-17-33 E-mail: omp_akm@meteo.kz
г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева 27
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Гончарова Л./Каралаш Г.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,09 | пониженный
0,1 ≤ Р < 0,16 | повышенный
0,17 ≤ Р < 0,24 | Высокий
Р ≥ 0,25 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере