## Slide 1
Ақтөбе қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 081 КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Ақтөбе қ. 2025 жыл 22 наурыз
Ақтөбе қаласы бойынша
23 наурызға ауа-райы болжамы
2025 жылғы 22 наурыз сағ. 20-дан 23 наурыз сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде 3-5 градус суық, күндіз 5-7 градус жылы болады.
24 наурызда
2025 ж. 23 наурыз сағ. 20-дан бастап 24 наурыз сағ. 08-ге дейін
Ашық, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 0-5 м/с. Ауа температурасы 5-7 градус суық болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 1 | 0.008
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 2 | 0.005
Көміртегі оксиді | 1205 | 0.241
Азот диоксиді | 61 | 0.305
Азот оксиді | 120 | 0.301
Күкіртті сутегі | 5 | 1.638
"Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық норматив "(2022 жылғы 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70 СанПин)
2025 жылғы 22 наурыздағы Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
2025 жылғы 23 наурызда 24 наурызда түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Ақтөбе қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Авиагородок к-сі, 14 әуежай ауданы;
№ 2 бекет – Рысқұлов к-сі, 4 Шанхай ауданы;
№ 3 бекет – Есет батыр к-сі, 109;
№ 4 бекет – Белинский көшесі, 5 тұрғын қалашық ауданы;
№ 5 бекет – Ломоносов к-сі, 7 темір жол вокзалы ауданы;
№ 6 бекет – ул. Жанкожа батыра, 89 район Курмыш.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Ақтөбе қ., Авиагородок 14 В
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Нуршина А.Ж./Сұлтанова Н.А.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
<=0,07 | төмен
0,08-0,18 | көтеріңкі
0,19-0,32 | жоғары
>=0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ТОЛБКЗ | Тел.: +7 (7132) 22-85-72 E-mail: lab_akt@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (7132) 22-72-41 E-mail: sin_akt@meteo.kz