## Slide 1
г. Темиртау
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №84 г. Темиртау 25 марта 2025 года
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно приказу «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022 г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Темиртау
на 25 марта 2025 года
Прогноз погоды по г. Темиртау
26 марта 2025 г.
с 20 ч. 25 марта по 20 ч. 26 марта 2025 г.
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 1-3 тепла.
27 марта 2025 г.
с 20 ч. 26 марта по 08 ч. 27 марта 2025 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 |  | 
Взвешенные частицы РМ-10 |  | 
Диоксид серы | 124 | 0.247
Оксид углерода | 207 | 0.041
Диоксид азота | 0 | 0
Оксид азота | 0 | 0
Сероводород | 1 | 0.175
Аммиак | 0 | 0

## Slide 2
В городе Темиртау наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 3 – ул. Колхозная, 23;
пост № 4 – 6-микрорайон (сопка «Опан», район резервуаров питьевой воды);
пост № 5 – 3 «А» микрорайон (район спасительной станции);
пост № 2 – улица Фурманова, 5.
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометцентр | Тел.: +7 (7212) 41-30-65 E-mail: omp_krg@meteo.kz
г. Караганда, ул. Алиханова 11а.
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Майған А.Т./ Огай А.Э.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,23 | пониженный
0,23 ≤ Р < 0,3 | повышенный
0,3 ≤ Р < 0,38 | высокий
Р ≥ 0,38 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере