## Slide 1
Өскемен қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Өскемен қаласы №179 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2025 жыл 28 маусым
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2025 жылғы 28 маусым Өскемен қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Өскемен қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2025 жылғы 29 маусымға
28 маусым 20-ден 29 маусым сағ. 20-ге дейін
Көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күші 5-10, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 11-13°, күндіз 28-30° жылы.
2025 жылғы 30 маусымға
29 маусым сағ. 20-ден 30 маусым сағ. 08-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы 13-15° жылы болады.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөшектер РМ-2,5 | 1 | 0,009
Қалқыма бөшектер РМ-10 | 2 | 0,005
Күкірт диоксиді | 494 | 1,0
Көміртек оксиді | 894 | 0,2
Азот диоксиді | 111 | 0,5
Азот оксиді | 33 | 0,08
Сероводород | 7 | 0,9
Аммиак | 138 | 0,7

## Slide 2
Өскемен қаласында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау жағалауы атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылайтын 10 бекетте жүргізіледі:
№ 1 бекет-Рабочая көшесі, 6
№ 4 бекет-Широкая көшесі, 44
№ 5 бекет-қ. Қайсенов көшесі, 30
№ 6 бекет-Н.Назарбаев даңғылы, 83/2
№ 7 бекет-Мұхамеджан Тынышпаев к-сі, 126
№ 8 бекет-Егоров к - сі, 6
№ 11 бекет-Утепов көшесі, 37
№ 12 бекет-қ. Сәтпаев даңғылы, 12
№ 2 бекет-Лев Толстой к-сі, 18
№ 3 бекет- Серікбаев көшесі, 19
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 76-66-98, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Иманғабасова А.Т. / Акылбаева М.М.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,18 ≤ Р < 0,34 | көтеріңкі
0,35 ≤ Р < 0,45 | жоғары
Р ≥ 0,46 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді