## Slide 1
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №192 г. Астана 12 июль 2025 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 02.08.2022г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Астана
на 12 июль 2025 года
Прогноз погоды по г. Астана
на 13 июля 2025 г.
с 20 ч. 12 июля до 20 ч. 13 июля
Переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 21-23 тепла.
на 14 июля 2025 г.
с 20 ч. 13 июля до 08 ч. 14 июля
Переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха 10-12 тепла.
Метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 13 | 0,1
Взвешенные частицы РМ-10 | 14 | 0,0
Диоксид серы | 49 | 0,1
Оксид углерода | 1381 | 0,3
Диоксид азота | 87 | 0,4
Оксид азота | 22 | 0,1
Сероводород | 8 | 1,0

## Slide 2
В городе Астана наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 10 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Жамбула,11
пост № 2 – проспект Республики, 35 (школа № 3)
пост № 3 – Телжан Шонанұлы 47, район лесозавода
пост № 4 – ул. Лепсы, 38
пост № 5 – пр.Туран , 2/1 центральная спасательная станция
пост № 6 – ул. Акжол, район отстойника сточных вод «Астана Тазалык»
пост № 7 – ул. Туркестан, 2/1 (РФМШ)
пост № 8 – ул. Бабатайулы, д. 24, Коктал-1, Сарыаркинский район
пост № 9 – ул. А. Байтурсынова, 25, Мечеть Х.Султан, Алматинский район
пост № 10 – ул. К. Мунайтпасова, 13, Алматинский район
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Астана, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составили: Туяк С./Кеңшілік Ы.
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
<=0,09 | пониженный
0,1-0,18 | повышенный
0,19-0,28 | высокий
>=0,29 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере