## Slide 1
Астана қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№193 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Астана қ. 2025 жыл 13 шілде
Астана қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2025 жылғы 14 шілдеге
13 шілде сағ. 20-дан 14 шілде сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 11-13, күндіз 21-23 градус жылы.
2025 жылғы 15 шілдеге
14 шілде сағ. 20-дан 15 шілде сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 11-13 градус жылы.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 16 | 0,1
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 17 | 0,1
Күкірт диоксиді | 156 | 0,3
Көміртегі оксиді | 5226 | 1,0
Азот диоксиді | 83 | 0,4
Азот оксиді | 114 | 0,3
Күкіртті сутегі | 33 | 4,2
2022ж.02.08 № ҚР ДСМ-70 «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2025 жылғы 13 шілде Астана қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.

## Slide 2
Астана қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 10 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Жамбыл к-сі, 11;
№ 2 бекет – проспект Республики, 35 (школа № 3);
№ 3 бекет – Телжан Шонанович 47, район лесозавода;
№ 4 бекет – Лепсі көшесі, 38
№ 5 бекет – Тұран даңғылы, 2/1 орталық құтқару станциясы;
№ 6 бекет – Ақжол к-сі, «Астана Тазалық» сарқынды сулар тұндырғышының ауданы;
№ 7 бекет – Түркістан к-сі, 2/1 (РФММ);
№ 8 бекет – Бабатайұлы к-сі, 24 үй, Көктал-1, Сарыарқа ауданы;
№ 9 бекет – А. Байтұрсынов көшесі, 25, Х. Сұлтан мешіті, Алматы ауданы;
№ 10 бекет – қ. Мұңайтпасов к-сі, 13, Алматы ауданы.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Астана қ., Мәңгілік ел даңғылы, 11/1
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Айгисинова А. /Алданбергенова А.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
<=0,09 | төмен
0,1-0,18 | көтеріңкі
0,19-0,28 | жоғары
>=0,29 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
Астана қаласы ҚОЛМСЗ | Тел.: +7 (7172) 79-83-33 E-mail: info@meteo.kz
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7172) 79-83-26, 79-83-83 E-mail: ukpp@meteo.kz