## Slide 1
г. Кызылорда
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №334 г. Кызылорда 30 ноября 2025 года
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70)
Состояние атмосферного воздуха г. Кызылорда
на 30 ноября 2025 года
Прогноз погоды по г. Кызылорда
на 01 декабря
с 20 ч. 30 ноября по 20 ч. 01 декабря 2025 г.
Небольшая облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.
На 02 декабря
с 20 ч. 01 декабря по 08 ч. 02 декабря 2025 г.
Небольшая облачность. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 12 | 0.077
Взвешенные частицы РМ-10 | 54 | 0.18
Диоксид серы | 51 | 0.102
Оксид углерода | 1158 | 0.232
Оксид азота | 9 | 0.021
РМ-ТОТ | 344 | 0.688

## Slide 2
В городе Кызылорда наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 3 постах наблюдения:
№1 - улица Торекулова, 76;
№2 - улица Нариманова, 6 («Кустовая радиостанция»);
№3 – Улица Койсары батыра, б/н. («Аэрологическая станция»).
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом.
г. Кызылорда, ул. Бокейхан 51А
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна.
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,21 | пониженный
0,21 ≤ Р < 0,28 | повышенный
0,28 ≤ Р < 0,39 | высокий
Р ≥ 0,39 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Отдел комплексной хим-лаборатории | Тел.: +7 (7242) 24-70-75 E-mail: lab_kzo@meteo.kz
Отдел метеопрогнозов Составили: | Тел.: +7 (7242) 30-37-14, 23-85-73 E-mail: omp_kzo@meteo.kz Жолмурат Ж.