## Slide 1
г. Караганда
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №339 г. Караганда 05 декабря 2025 года
Прогноз погоды по г. Караганда
на 06 декабря 2025 г.
с 20 ч. 05 декабря по 20 ч. 06 декабря 2025 г.
Переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем около 0 градусов.
на 07 декабря 2025 г.
с 20 ч. 06 декабря по 08 ч. 07 декабря 2025 г.
Переменная облачность, снег, гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 3-5 мороза.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно приказу «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022 г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Караганда
на 05 декабря 2025 года
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 268 | 1.677
Взвешенные частицы РМ-10 | 269 | 0.896
Диоксид серы | 11 | 0.021
Оксид углерода | 671 | 0.134
Диоксид азота | 54 | 0.271
Оксид азота | 26 | 0.064
Сероводород | 2 | 0.225
Аммиак | 18 | 0.088

## Slide 2
В городе Караганда наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 7 постах наблюдения:
пост № 1 – переулок Стартовый, 61/7, аэрологическая станция, район МС Караганда (в районе старого аэропорта);
пост № 3 – угол ул. Абая, 1 и пр. Бухар-Жырау;
пост № 4 – улица Бирюзова, 22 (новый Майкудук);
пост № 7 – улица Ермекова, 116:
пост № 5 – улица Муканова, 57/3;
пост № 6 – ул. Архитектурная, уч. 15/1;
пост № 8 – ул. Ардак (микрорайон Пришахтинск).
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7212) 41-30-65 E-mail: omp_krg@meteo.kz
г. Караганда, ул. Алиханова 11а.
Контакты:
Составил(а): Майған А.Т./Токен Т.Б.
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,27 | пониженный
0,27 ≤ Р < 0,38 | повышенный
0,38 ≤ Р < 0,47 | высокий
Р ≥ 0,47 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере