## Slide 1
г. Жезказган
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №356 г. Жезказган 22 декабря 2025 года
Прогноз погоды по г. Жезказган
на 23 декабря 2025 г.
с 20 ч. 22 декабря по 20 ч. 23 декабря 2025 г.
Переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.
на 24 декабря 2025 г.
с 20 ч. 23 декабря по 08 ч. 24 декабря 2025 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 5-7 мороза.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно приказу «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022 г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Жезказган
на 22 декабря 2025 года
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-10 | 38 | 0,077
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 6 | 0,001
Диоксид серы | 9 | 0,047
Оксид углерода | 6 | 0,016
Диоксид азота | 8,3 | 1,038
Оксид азота | 11 | 0,037
Сероводород | 11 | 0,068

## Slide 2
В городе Жезказган наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 3 постах наблюдения:
пост № 1 — ул. М. Жалиля, 4 В
пост № 2 — ул. Сарыарка, 4 «Г» , район трикотажной фабрики
пост № 3 — ул. Желтоксан, 481 (площадь металлургов)
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7212) 41-30-65 E-mail: omp_krg@meteo.kz
г. Караганда, ул. Алиханова 11а.
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Майған А.Т./Барышева Ю.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,34 | пониженный
0,34 ≤ Р < 0,48 | повышенный
0,48 ≤ Р < 0,6 | высокий
Р ≥ 0,6 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере