## Slide 1
Риддер қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Риддер қаласы №1 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2026 жыл 01 қаңтар
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2026 жылғы 01 қаңтар Риддер қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Риддер қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2026 жылғы 02 қаңтарға
01 қаңтар 20-ден 02 қаңтар сағ. 20-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, күші 1-6 м/с. Ауа температурасы түнде 8-10°, күндіз 3-5° аяз күтіледі.
2026 жылғы 03 қаңтарға
02 қаңтар сағ. 20-ден 03 қаңтар сағ. 08-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, күші 1-6 м/с. Ауа температурасы 10-12° аяз болады.
02 қаңтар 2026 жылы метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі жоғары болады деп күтіледі.
2 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жарияланады.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 81 | 0,2
Көміртек оксиді | 4660 | 0,9
Азот диоксиді | 192 | 1,0
Азот оксиді | 22 | 0,06
Күкіртсутегі | 2 | 0,3

## Slide 2
Риддер қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет-Абай даңғылы, 13 «Б»
№ 6 бекет-Клинка көшесі, 7
№ 3 бекет-Семипалатинская көшесі, 9
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Бухтоярова Л.А. / Акылбаева М.М.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,15 ≤ Р < 0,18 | көтеріңкі
0,19 ≤ Р < 0,22 | жоғары
Р ≥ 0,23 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 76-66-98, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz